## Slide 1: Lab07 Floating Point (NVFP4-like) Computation
張皓庭

## Slide 2: 2026 DCS Lab 07 相關知識介紹

## Slide 3: Floating Point
參考資料:
https://medium.com/@manyi.yim/bfloat16-vs-float32-vs-float16-back-to-the-basics-80d4aec49ca8
https://www.exxactcorp.com/blog/hpc/what-is-fp8-fp6-fp4

## Slide 4: Floating Point – bfloat16
Sign: 0 代表正，1 代表負
Exponent: 2 的幾次方
Fraction (mantissa): 小數點後的值 (1.fraction)
公式: ( (-1)Sign ) * ( 2(Exponent-127) ) * ( 1.Fraction )
Example:
1 = 0 01111111 0000000 = ( (-1)0 ) * ( 2(127-127) ) * ( 1.0000000 )
-3 = 1 10000000 1000000 = ( (-1)1 ) * ( 2(128-127) ) * ( 1.1000000 )
Issue: LLM(Large Language Model, e.g. ChatGPT) 中，memory 需求大，若改用 INT4、INT8 來計算，精度又會太低

## Slide 5: Floating Point – FP4
Sign: 0 代表正，1 代表負
Exponent: 2 的幾次方
Fraction (mantissa): 小數點後的值 (1.fraction)
公式: ( (-1)Sign ) * ( 2(Exponent-1) ) * ( 1.Fraction )
Example:
1 = 0 01 0 = ( (-1)0 ) * ( 2(1-1) ) * ( 1.0 )
-3 = 1 10 1 = ( (-1)1 ) * ( 2(2-1) ) * ( 1.1 )

## Slide 6: Floating Point – FP8 (E4M3)
Sign: 0 代表正，1 代表負
Exponent: 2 的幾次方
Fraction (mantissa): 小數點後的值 (1.fraction)
公式: ( (-1)Sign ) * ( 2(Exponent-7) ) * ( 1.Fraction )
Example:
1 = 0 0111 000 = ( (-1)0 ) * ( 2(7-7) ) * ( 1.000 )
-6 = 1 1001 010 = ( (-1)1 ) * ( 2(9-7) ) * ( 1.010 )

## Slide 7: What is NVFP4
NVIDIA 設計之 4-bit low precision 格式
Enhance throughput, lower memory bandwidth
Reduce quantization error by “scaling”
參考資料: https://developer.nvidia.cn/blog/introducing-nvfp4-for-efficient-and-accurate-low-precision-inference/

## Slide 8: NVFP4-like
為了讓同學更簡單地實作 NVFP4 ，採用 NVFP4-like (FP32  bfloat16)
計算過程中不含 subnormal / NaN / Inf，也就是 E 不會全為 0 或全為 1
xreal (xFP4) * (factorFP8) * (factorbfloat16)
本次實作中，此部分改用 bfloat16

## Slide 9: NVFP4-like – 加法
將 inputFP4 換成 inputbfloat16
將 factor1, FP8 換成 factor1, bfloat16 ，並乘上 inputbfloat16
再乘上 factor2, bfloat16 得到 inputreal, bfloat16
還原成 1.Fraction (8-bit)
對齊小數點 (right shift 小的數，對齊大的數)
對齊後把 significand 轉成二補數 (依 sign 決定是否取補數)
sum = a + b
  判斷正負，可得 Sign
  找到第一個 1 的位置，四捨五入，可得 Fraction
  根據小數點移動多少，就把大的數的 Exponent 加減多少

## Slide 10: NVFP4-like – 加法 example1
FP4 of a = 0 01 1; FP4 of b = 0 11 1
scale factor of a = 0 1001 010; scale factor of b = 0 0101 100
scale factor of bfloat16 = 0 10000001 1010000
(real a) + (real b)
= [ (1.1 * 2(1-1)) * (1.01 * 2(9-7)) + (1.1 * 2(3-1)) * (1.1 * 2(5-7)) ] * (1.101 * 2(129-127))
= [ 1.111 * 22 + 10.01 * 20 ] * ( 1.101 * 22 )
= [ 1.111 * 22 + 0.1001 * 22 ] * ( 1.101 * 22 )
= ( 10.0111 * 22 ) * ( 1.101 * 22 )
= 11.1111011 * 24
= 1.11111011 * 2(132-127)
 1 10000100 1111101

## Slide 11: NVFP4-like – 加法 example2
FP4 of a = 0 01 1; FP4 of b = 0 11 1
scale factor of a = 1 1001 010; scale factor of b = 0 0101 100
scale factor of bfloat16 = 0 10000001 1010000
(real a) + (real b)
= [ (1.1 * 2(1-1)) * (-1.01 * 2(9-7)) + (1.1 * 2(3-1)) * (1.1 * 2(5-7)) ] * (1.101 * 2(129-127))
= [ -1.111 * 22 + 10.01 * 20 ] * (1.101 * 22)
 [ 10.001 * 22 + 0.1001 * 22 ] * (1.101 * 22)
= ( 10.1011 * 22) * (1.101 * 22)
 -1 * 1.0101 * 1.101 *24
= -1 * 10.0010001 * 22
= -1 * 1.00010001 * 2(130-127)
 1 10000010 0001000
加負數，先取補數
接下來要做乘法  取補數，-1 拿出來

## Slide 12: bloat16 加法 Diagram
-1

## Slide 13: NVFP4-like – 乘法
將 inputFP4 換成 inputbfloat16
將 factor1, FP8 換成 factor1, bfloat16 ，並乘上 inputbfloat16
再乘上 factor2, bfloat16 得到 inputreal, bfloat16
還原成 1.Fraction (8-bit)
a * b
轉成 bfloat16 格式
  判斷正負(signa XOR signb)，可得 Sign
  找到第一個 1 的位置，四捨五入，可得 Fraction
  Exponent = Exponenta + Exponentb – 127 (+n, if 小數點左移 n)

## Slide 14: NVFP4-like – 乘法 example
FP4 of a = 0 01 1; FP4 of b = 0 11 1
scale factor of a = 0 1001 010; scale factor of b = 0 0101 100
scale factor of bfloat16 = 0 10000001 1010000
(real a) * (real b)
= [ (1.1 * 2(1-1)) * (1.01 * 2(9-7)) * (1.101 * 2(129-127)) ] *
[ (1.1 * 2(3-1)) * (1.1 * 2(5-7)) * (1.101 * 2(129-127)) ]
= [ 1.111 * 22 * 10.01 * 20 ] * ( 1.101 * 22 )2
= [ 1.111 * 10.01 * 22 ] * ( 1.101 * 22 ) 2
= ( 100.00111 * 22 ) * ( 1.101 * 22 ) 2
= 1011.00100011111 * 26
= 1.01100100011111 * 2(136-127)
 1 10001000 0110010

## Slide 15: bloat16 乘法 Diagram
+1

## Slide 16: 2026 DCS Lab 07 實作

## Slide 17: Lab
每組測資 (共有 8 個 data) 共用一個 FP8 scaling factor
每組測資 (共有 8 個 data) 共用一個 bfloat16 scaling factor
為了方便計算，本次 bfloat16 scaling factor 直接設定為 0.5decimal，也就是以下的 = 0.5decimal
out_data (本次 Lab 的 output)
=
=
=
每筆Pattern
只給一次
固定為0.5，
因此不需要read
每筆Pattern
連續給4個cycle

## Slide 18: Lab
Data Example
Hint
將 Data 對齊至 bf16 格式再處理計算
盡量讓誤差達到最小
Format | Bias Exponent | Xformat | Xreal
FP4 | 1 | 0 11 1 | (-1)0 * 2(3-1) * (1.1)
FP8 | 7 | 0 1101 010 | (-1)0 * 2(13-7) * (1.010)
bf16 | 127 | 1 10000111 0011010 | (-1)1 * 2(135-127) * (1.0011010)

## Slide 19: NVfpc.sv
Input Signal | Bit Width | Definition
clk | 1 | Clock
rst_n | 1 | Asynchronous active-low reset
in_valid | 1 | High when input is valid
in_data | 8 | in_data[7:4]: data_a; in_data[3:0]: data_b
factor_valid | 1 | High when factor is valid
factor | 8 | FP8 (E4M3) scaling factor
Output Signal | Bit Width | Definition
out_valid | 1 | High when output is valid
out_data | 16 | the result of accumulation (bfloat16)

## Slide 20: Directory
00_TESTBED
  TESTBED.sv
  PATTERN.sv
01_RTL
  01_run
  09_clean_up
  NVfpc.sv
02_SYN
  01_run_dc
  09_clean_up
03_GATE
  01_run
  09_clean_up

## Slide 21: Specification
不能使用 IP，使用 IP 視同 FAIL
超過 30 cycles 沒有 output 視同 FAIL
out_valid 和 out_data 需同時為 high，而且只能拉起一個 cycle
Next Input 會在 out_valid 後 2~5 個 cycle
所有 output 需 asynchronous reset
01_RTL 需要PASS
02_SYN 不能有 error 跟 latch，timing slack 必須為 MET
03_GATE 需要PASS

## Slide 22: Waveform
BF16 (E8M7) scaling factor 固定為 0.5decimal
FP8 (E4M3) scaling factor (sign, exp, frac): 10011000
4 in_data (sign, exp, frac)
  {a0, b0} = {0111, 0100}
  {a1, b1} = {1110, 0110}
  {a2, b2} = {1010, 1011}
  {a3, b3} = {1010, 1110}

## Slide 23: Grading Policy
Pass the RTL & Synthesis & Gate-level simulation: 100%
  合成結果: (不能有Error、Timing report slack met、不能有Latch)
Demo2 打 6 折

## Slide 24: Upload
cd ../09_UPLOAD/
./01_upload (上傳 code)
./02_download [argument] (下載上傳結果)
  [argument] = demo1 or demo2
  檢查是否上傳成功 & 正確
Demo 1: 2026/4/30 17:40:00
Demo 2: 2026/4/30 23:59:59