## Slide 1: 2026 DCS Lab 07 相關知識介紹

## Slide 2: Floating Point
參考資料:
https://medium.com/@manyi.yim/bfloat16-vs-float32-vs-float16-back-to-the-basics-80d4aec49ca8
https://www.exxactcorp.com/blog/hpc/what-is-fp8-fp6-fp4

## Slide 3: Floating Point – bfloat16
Sign: 0 代表正，1 代表負
Exponent: 2 的幾次方
Fraction (mantissa): 小數點後的值 (1.fraction)
公式: ( (-1)Sign ) * ( 2(Exponent-127) ) * ( 1.Fraction )
Example:
1 = 0 01111111 0000000 = ( (-1)0 ) * ( 2(127-127) ) * ( 1.0000000 )
-3 = 1 10000000 1000000 = ( (-1)1 ) * ( 2(128-127) ) * ( 1.1000000 )
Issue: LLM(Large Language Model, e.g. ChatGPT) 中，memory 需求大，若改用 INT4、INT8 來計算，精度又會太低

## Slide 4: Floating Point – FP4
Sign: 0 代表正，1 代表負
Exponent: 2 的幾次方
Fraction (mantissa): 小數點後的值 (1.fraction)
公式: ( (-1)Sign ) * ( 2(Exponent-1) ) * ( 1.Fraction )
Example:
1 = 0 01 0 = ( (-1)0 ) * ( 2(1-1) ) * ( 1.0 )
-3 = 1 10 1 = ( (-1)1 ) * ( 2(2-1) ) * ( 1.1 )

## Slide 5: Floating Point – FP8 (E4M3)
Sign: 0 代表正，1 代表負
Exponent: 2 的幾次方
Fraction (mantissa): 小數點後的值 (1.fraction)
公式: ( (-1)Sign ) * ( 2(Exponent-7) ) * ( 1.Fraction )
Example:
1 = 0 0111 000 = ( (-1)0 ) * ( 2(7-7) ) * ( 1.000 )
-6 = 1 1001 010 = ( (-1)1 ) * ( 2(9-7) ) * ( 1.010 )

## Slide 6: What is NVFP4
NVIDIA 設計之 4-bit low precision 格式
Enhance throughput, lower memory bandwidth
Reduce quantization error by “scaling”
參考資料: https://developer.nvidia.cn/blog/introducing-nvfp4-for-efficient-and-accurate-low-precision-inference/

## Slide 7: NVFP4-like
為了讓同學更簡單地實作 NVFP4 ，採用 NVFP4-like (FP32  bfloat16)
計算過程中不含 subnormal / NaN / Inf，也就是 E 不會全為 0 或全為 1
xreal (xFP4) * (factorFP8) * (factorbfloat16)
本次實作中，此部分改用 bfloat16

## Slide 8: NVFP4-like – 加法
將 inputFP4 換成 inputbfloat16
將 factor1, FP8 換成 factor1, bfloat16 ，並乘上 inputbfloat16
再乘上 factor2, bfloat16 得到 inputreal, bfloat16
還原成 1.Fraction (8-bit)
對齊小數點 (right shift 小的數，對齊大的數)
對齊後把 significand 轉成二補數 (依 sign 決定是否取補數)
sum = a + b
  判斷正負，可得 Sign
  找到第一個 1 的位置，四捨五入，可得 Fraction
  根據小數點移動多少，就把大的數的 Exponent 加減多少

## Slide 9: NVFP4-like – 加法 example1
FP4 of a = 0 01 1; FP4 of b = 0 11 1
scale factor of a = 0 1001 010; scale factor of b = 0 0101 100
scale factor of bfloat16 = 0 10000001 1010000
(real a) + (real b)
= [ (1.1 * 2(1-1)) * (1.01 * 2(9-7)) + (1.1 * 2(3-1)) * (1.1 * 2(5-7)) ] * (1.101 * 2(129-127))
= [ 1.111 * 22 + 10.01 * 20 ] * ( 1.101 * 22 )
= [ 1.111 * 22 + 0.1001 * 22 ] * ( 1.101 * 22 )
= ( 10.0111 * 22 ) * ( 1.101 * 22 )
= 11.1111011 * 24
= 1.11111011 * 2(132-127)
 1 10000100 1111101

## Slide 10: NVFP4-like – 加法 example2
FP4 of a = 0 01 1; FP4 of b = 0 11 1
scale factor of a = 1 1001 010; scale factor of b = 0 0101 100
scale factor of bfloat16 = 0 10000001 1010000
(real a) + (real b)
= [ (1.1 * 2(1-1)) * (-1.01 * 2(9-7)) + (1.1 * 2(3-1)) * (1.1 * 2(5-7)) ] * (1.101 * 2(129-127))
= [ -1.111 * 22 + 10.01 * 20 ] * (1.101 * 22)
 [ 10.001 * 22 + 0.1001 * 22 ] * (1.101 * 22)
= ( 10.1011 * 22) * (1.101 * 22)
 -1 * 1.0101 * 1.101 *24
= -1 * 10.0010001 * 22
= -1 * 1.00010001 * 2(130-127)
 1 10000010 0001000
加負數，先取補數
接下來要做乘法  取補數，-1 拿出來

## Slide 11: bloat16 加法 Diagram
-1

## Slide 12: NVFP4-like – 乘法
將 inputFP4 換成 inputbfloat16
將 factor1, FP8 換成 factor1, bfloat16 ，並乘上 inputbfloat16
再乘上 factor2, bfloat16 得到 inputreal, bfloat16
還原成 1.Fraction (8-bit)
a * b
轉成 bfloat16 格式
  判斷正負(signa XOR signb)，可得 Sign
  找到第一個 1 的位置，四捨五入，可得 Fraction
  Exponent = Exponenta + Exponentb – 127 (+n, if 小數點左移 n)

## Slide 13: NVFP4-like – 乘法 example
FP4 of a = 0 01 1; FP4 of b = 0 11 1
scale factor of a = 0 1001 010; scale factor of b = 0 0101 100
scale factor of bfloat16 = 0 10000001 1010000
(real a) * (real b)
= [ (1.1 * 2(1-1)) * (1.01 * 2(9-7)) * (1.101 * 2(129-127)) ] *
[ (1.1 * 2(3-1)) * (1.1 * 2(5-7)) * (1.101 * 2(129-127)) ]
= [ 1.111 * 22 * 10.01 * 20 ] * ( 1.101 * 22 )2
= [ 1.111 * 10.01 * 22 ] * ( 1.101 * 22 ) 2
= ( 100.00111 * 22 ) * ( 1.101 * 22 ) 2
= 1011.00100011111 * 26
= 1.01100100011111 * 2(136-127)
 1 10001000 0110010

## Slide 14: bloat16 乘法 Diagram
+1