## Slide 1
NYCU DCS 2026
HW05：CPU 設計說明
SystemVerilog | Q1.15 定點數 | Pipeline | Restoring Divider
xiaotin22 · 2026-05-06
ADD
MULT
OR
SLA
SRA
DIV
ADDI
ORI

## Slide 2
題目意思
設計一個能處理 MIPS-like 指令集的單檔 SystemVerilog CPU，支援定點數運算。
輸入介面
in_valid / in_ready 握手協議
32-bit 指令輸入
輸出介面
out_valid 拉高表示結果就緒
bad_ins 標示錯誤類型
資料格式
6 個 16-bit 暫存器
Q1.15 有號定點數
關鍵約束
不可使用 for / while 迴圈（迴圈展開，Unrolled Logic）
暫存器地址為非連續 5-bit 編碼，非法地址觸發 bad_ins = 01
除以零觸發 bad_ins = 10，不寫入目標暫存器
MULT 結果取乘積 [30:15] 位元（Q1.15 格式）

## Slide 3
模組介面（Module Interface）
CPU
SystemVerilog
clk
rst_n
in_valid
instruction[31:0]
in_ready
out_valid
bad_ins[1:0]
out_0..out_5[15:0]
輸入
輸出

## Slide 4
暫存器設計（Register File）
6 個 16-bit 有號暫存器，採用非連續 5-bit 地址編碼（防止誤用）
暫存器 | 5-bit 地址 | 十六進位 | 輸出端口
r0 | 10001 | 0x11 | out_0
r1 | 10010 | 0x12 | out_1
r2 | 01000 | 0x08 | out_2
r3 | 10111 | 0x17 | out_3
r4 | 11111 | 0x1F | out_4
r5 | 10000 | 0x10 | out_5
地址映射函式
map_reg(addr) case(addr)
10001 → idx=0
10010 → idx=1
01000 → idx=2
10111 → idx=3
11111 → idx=4
10000 → idx=5
default → invalid
⚠ 任何不在此集合內的地址皆為非法，觸發 bad_ins = 2'b01

## Slide 5
指令集編碼（MIPS-like Instruction Format）
R-type
opcode
[31:26]
rs
[25:21]
rt
[20:16]
rd
[15:11]
shamt
[10:6]
funct
[5:0]
I-type
opcode
[31:26]
rs
[25:21]
rt
[20:16]
imm
[15:0]
指令 | 型別 | opcode | funct | 運算
ADD | R | 000000 | 100000 | rd = rs + rt
MULT | R | 000000 | 011000 | rd = (rs×rt)[30:15]
OR | R | 000000 | 011001 | rd = rs ¦ rt
SLA | R | 000000 | 000000 | rd = rt << shamt
SRA | R | 000000 | 000010 | rd = rt >>> shamt
DIV | R | 000000 | 110001 | rd = floor(rs_shr / rt)
ADDI | I | 001000 | — | rt = rs + imm
ORI | I | 001101 | — | rt = rs ¦ imm

## Slide 6
管線設計與狀態機（Pipeline & FSM）
S_IDLE
S_EXEC
S_OUT
in_valid & in_ready
always
always (next cycle)
時序示意（Pipeline Timing）
Cycle 1
Fetch
latch ins_r
← instruction
Cycle 2
Execute
decode + ALU
write regs
Cycle 3
Output
out_valid=1
out_*輸出

## Slide 7
ALU 設計（運算單元）
ADD
rd = rs + rt
16-bit 加法（允許溢位）
MULT
32-bit 有號乘積
rd = product[30:15]（Q1.15）
OR
rd = rs | rt
16-bit 位元OR
SLA
rd = rt << shamt
邏輯左移
SRA
rd = rt >>> shamt
算術右移（符號保持）
DIV
Q1.15 有號除法
15次Restoring Divider
ADDI: rt = rs + imm（16-bit 立即數，符號延伸）
ORI: rt = rs | imm（16-bit 立即數）

## Slide 8
DIV 演算法（Restoring Binary Divider）
目標：計算 floor(rs / rt) 以 Q1.15 定點數格式輸出
1
取絕對值
abs_A = |rs|，abs_B = |rt|
（Two's Complement 取反加一）
2
找 MSB 位置
pos_A, pos_B = 最高有效位元位置
（展開 16 個 if-else，無迴圈）
3
計算位移量 n
若 |rs| ≥ |rt|：n = pos_A - pos_B + 1
否則：n = 0
4
算術右移
A_shifted = rs >>> n
使 |A_shifted| < |rt|，確保商 < 1.0
5
15次 Restoring除法
對 |A_shifted| / |rt| 逐位展開
產生 15-bit 商 div_quo[14:0]
6
符號與溢位處理
sign = rs[15] XOR rt[15]
若 A_shifted ≥ abs_B → 輸出 8000h（-1.0）
⚠ 除以零（rt == 0）：不寫入暫存器，bad_ins 輸出 2'b10

## Slide 9
錯誤處理（Exception Handling）
bad_ins = 2'b01（非法指令）
• R-type: rs / rt / rd 任一地址非法
• I-type: rs / rt 任一地址非法
• opcode 或 funct 不在支援列表
→ 不寫入暫存器，bad_ins 輸出 01
bad_ins = 2'b10（除以零）
• DIV 指令且 rt 暫存器值 == 0
→ 不寫入 rd
→ bad_ins 輸出 10
（其他暫存器值不變）
例外處理流程
指令解碼
地址驗證
除零檢查
寫入/例外
時序說明
bad_ins_type 在 S_EXEC 階段組合邏輯計算，於 posedge clk 鎖存至 bad_ins_r
進入 S_OUT 後由
bad_ins = bad_ins_r 輸出，與 out_valid 同步拉高。

## Slide 10
設計成果摘要
3
State FSM
IDLE → EXEC → OUT
8
指令支援
R/I-type 全覆蓋
15
Divider Stages
Unrolled Restoring
Q1.15
數值格式
有號定點數
合成結果：Latency 15000 cycles · Cycle Time 25ns · Area 117664.74
NYCU DCS 2026 HW05 · xiaotin22